ГОСТ 9464-79

(СТ СЭВ 283-87)

Группа Г37

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШТИФТЫ КОНИЧЕСКИЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ НЕЗАКАЛЕННЫЕ

Технические условия

Unhardened taper pins with internal thread. Specifications

ОКП 16 8000

Срок действия с 01.01.80

до 01.01.95*

_______________________________

* Ограничение срока действия снято

по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета

по стандартизации, метрологии и сертификации

(ИУС N 4, 1994 год). - Примечание изготовителя базы данных.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ:

В.Г.Серегин, А.М.Свиридов, Т.Б.Левина, О.В.Левина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.03.79 N 842

3. Срок проверки 1993 г; периодичность проверки 5 лет.

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 283-87 в части штифтов конических класса точности А

5. Стандарт соответствует ИСО 8736-1986 в части штифтов конических класса точности А

6. ВЗАМЕН ГОСТ 9464-70

7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 25069-81* | 1.4 |
| ГОСТ 26862-81 | 2.1 |

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 30893.2-2002. Здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1992 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в декабре 1983 г., мае 1988 г. (ИУС N 3-84, 8-88)

9. Проверен в 1988 г. Срок действия продлен до 01.01.95 (Постановление Госстандарта СССР от 11.05.88 N 1293)

Настоящий стандарт распространяется на конические незакаленные с внутренней резьбой штифты классов точности А и В диаметром от 6 до 50 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры штифтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

а)

б)

а - исполнение 1 (класс точности А); б - исполнение 2 (класс точности B)

мм

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения штифта исполнения 1 (класса точности А), диаметром =10 мм, длиной =60 мм, без покрытия:

Штифт 10х60 ГОСТ 9464-79

То же, исполнения 2 (класса точности В) с химическим окисным покрытием, пропитанным маслом:

Штифт 2.10х60 Хим. Окс. прм. ГОСТ 9464-79

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1.2. (Исключен, Изм. N 2).

1.3. Теоретическая масса стальных штифтов приведена в приложении 2.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

1.4. Неуказанные отклонения формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 25069-81.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Штифты должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 26862-86 и требованиям, изложенным в настоящем стандарте.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.2-2.7. (Исключены, Изм. N 2).

2.8. Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий - Н14.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.9-2.16. (Исключены, Изм. N 2).

Разд.3-5. (Исключены, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Исключено, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

МАССА СТАЛЬНЫХ ШТИФТОВ

| Номинальная длина штифта , мм | Теоретическая масса 1000 шт., штифтов, кг , при номинальном диаметрe , мм |
| --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | (32) | 40 | 50 |
| 16 | 2,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 3,22 | 5,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 3,60 | 6,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 4,07 | 7,23 | 10,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 4,55 | 8,06 | 11,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (25) | 5,00 | 8,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 5,27 | 9,15 | 12,88 | 15,85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 5,76 | 10,00 | 14,18 | 17,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 6,30 | 10,90 | 15,72 | 19,58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 6,79 | 11,70 | 17,03 | 21,45 | 36,02 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 7,77 | 13,38 | 19,44 | 24,78 | 41,64 | - | - | - | - | - | - |
| (36) | 8,02 | 13,81 | 20,12 | 25,73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 9,90 | 15,50 | 22,77 | 29,52 | 49,93 | 76,23 | - | - | - | - | - |
| 45 | 10,61 | 18,13 | 26,70 | 34,95 | 59,13 | 90,20 | - | - | - | - | - |
| 50 | 12,00 | 20,40 | 30,10 | 39,77 | 67,53 | 103,15 | 141,65 | - | - | - | - |
| 55 | 13,75 | 23,18 | 34,20 | 45,44 | 77,04 | 117,50 | 163,43 | - | - | - | - |
| 60 | 15,00 | 25,50 | 37,66 | 50,33 | 85,54 | 130,58 | 183,63 | 242,38 | - | - | - |
| 65 | - | 28,44 | 41,98 | 56,24 | 95,37 | 145,32 | 205,89 | 273,70 | - | - | - |
| 70 | - | 30,80 | 45,51 | 61,21 | 103,96 | 158,53 | 226,25 | 302,76 | 357,48 | - | - |
| 75 | - | 33,89 | 49,46 | 67,36 | 114,11 | 173,65 | 248,99 | 334,65 | - | - | - |
| 80 | - | 36,30 | 53,63 | 72,41 | 122,81 | 186,99 | 269,51 | 363,90 | 426,64 | 715,66 | - |
| 85 | - | - | 58,36 | 78,81 | 133,28 | 202,51 | 292,74 | 396,38 | 463,25 | 771,25 | - |
| 90 | - | - | 62,03 | 83,94 | 142,08 | 215,98 | 313,42 | 425,81 | 496,61 | 822,82 | 1250,1 |
| 95 | - | - | 66,97 | 90,59 | 152,87 | 231,90 | 337,20 | 458,90 | 533,80 | 879,20 | - |
| 100 | - | - | 71,10 | 95,60 | 161,78 | 245,49 | 358,20 | 489,00 | 567,00 | 930,60 | 1416,8 |
| 110 | - | - | - | - | 181,91 | 275,54 | 403,19 | 551,95 | 639,03 | 1040,20 | 1583,8 |
| 120 | - | - | - | 120,51 | 202,48 | 306,12 | 449,06 | 616,19 | 711,49 | 1150,49 | 1752,0 |
| 140 | - | - | - | - | 244,93 | 368,89 | 542,78 | 747,03 | 858,90 | 1374,00 | 2093,4 |
| 160 | - | - | - | - | 289,17 | 433,84 | 639,18 | 881,04 | 1009,67 | 1601,70 | 2440,0 |
| 180 | - | - | - | - | - | 501,01 | 738,28 | 1018,24 | 1163,84 | 1833,60 | 2790,0 |
| 200 | - | - | - | - | - | 570,60 | 840,20 | 1159,00 | 1321,00 | 2069,60 | 3146,8 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1482,48 | 2310,10 | 3508,8 |
| 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1730,59 | 2678,70 | 4060,3 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3056,90 | 4626,0 |

(Измененная редакция, Изм. N 2).

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

Штифты: Сб. ГОСТов. -

М.: Издательство стандартов, 1993