ГОСТ 11074-93

(ИСО 4026-77)

Группа Г32

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С ПЛОСКИМ КОНЦОМ И ШЕСТИГРАННЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД КЛЮЧ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А и В

Технические условия

Hexagonal socket flat-point set screws.

Product grades A and B. Specifications

ОКП 16 5000

Дата введения 1995-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Республика Беларусь | Белстандарт |
| Республика Кыргызстан | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Стандарт разработан методом прямого применения международного стандарта ИСО 4026-77 "Винты установочные с шестигранным углублением и плоским концом" с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 11074-84

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.303-84 ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ 1759.1-82 ГОСТ 1759.2-82 ГОСТ 16093-81 ГОСТ 17769-83 ГОСТ 18160-72 ГОСТ 24705-84 ГОСТ 25556-82 |  | 2 |

Настоящий стандарт распространяется на установочные винты с плоским концом и шестигранным углублением под ключ, классов точности А и В с номинальным диаметром  от 1,6 до 24 мм.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Дополнительные требования, отвечающие потребностям народного хозяйства, выделены курсивом.

1. РАЗМЕРЫ

1.1.	 Размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.

_______________

Угол фаски 120° обязателен для коротких винтов, длина которых приведена над штриховой ступенчатой линией в табл.1.

Угол 45° относится только к части конца ниже внутреннего диаметра резьбы.

Допускается небольшое скругление или зенковка.

Таблица 1

мм

_______________

1,14 мин., за исключением размеров M1,6; M2 и М2,5.

Минимальная глубина захвата ключа для винтов с номинальными длинами, указанными выше пунктирной линии.

Минимальная глубина захвата ключа для винтов с номинальными длинами, указанными ниже пунктирной линии.

1.2. Теоретическая масса винтов указана в приложении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Винты должны изготовляться в соответствии с требованиями, указанными в табл.2.

Таблица 2

| Материал | Сталь | Коррозионностойкая сталь | Цветные сплавы |
| --- | --- | --- | --- |
| Резьба | Поле допуска | 5g6g для класса 45Н; для других классов 6g |
|  | Стандарты | ГОСТ 16093*, ГОСТ 24705** |
| Механические свойства | Класс прочности или группа материала | 14Н, 22Н, 33Н, 45Н | 21-26 | 31-35 |
|  | Стандарты | ГОСТ 25556 | ГОСТ 1759.0 |
| Допуски | Класс точности | А, В |
|  | Стандарты | ГОСТ 1759.1 |
| Поверхность изделия | Гладкая Требования к гальванопокрытиям по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303 Винты должны изготовляться с покрытиями: цинковым хроматированным, никелевым, окисным, пропитанным маслом, фосфатным пропитанным маслом, или без покрытия. Допускается применять другие виды покрытий по согласованию между изготовителем и потребителем |
| Приемка | Правила приемки ГОСТ 17769 |
| Методы контроля | Размеры, отклонения формы и расположения поверхностей - ГОСТ 1759.1 |
|  | Дефекты поверхности - ГОСТ 1759.2 |
|  | Механические свойства |
|  | ГОСТ 25556 | ГОСТ 1759.0 | ГОСТ 1759.0 |
| Маркировка и упаковка | ГОСТ 1759.0, ГОСТ 18160 |

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004.

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24705-2004. - Примечание "КОДЕКС".

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Примеры условного обозначения

Установочный винт с плоским концом и шестигранным углублением под ключ класса точности В, диаметром резьбы 10 мм, с полем допуска 6g, длиной 25 мм, класса прочности 14Н, без покрытия:

Винт M10-6g25.14H ГОСТ 11074-93

То же, класса точности А, класса прочности 45Н, из стали 40Х с химическим окисным покрытием, пропитанным маслом:

Винт А.М10-6g25.45H.40X.05 ГОСТ 11074-93

То же, из латуни ЛС59-1 без покрытия:

Винт А.М10-6g25.32.ЛС59-1 ГОСТ 11074-93

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица 3

МАССА ВИНТОВ

| Длина , мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов, кг, при номинальном диаметре резьбы , мм |
| --- | --- |
|  | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 2 | 0,026 | 0,032 | 0,033 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 0,028 | 0,042 | 0,045 | 0,054 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,036 | 0,043 | 0,058 | 0,069 | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,052 | 0,063 | 0,072 | 0,085 | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,068 | 0,083 | 0,097 | 0,115 | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,084 | 0,103 | 0,122 | 0,145 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,108 | 0,143 | 0,172 | 0,205 | 0,550 | 0,87 | 1,21 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 0,183 | 0,222 | 0,265 | 0,710 | 1,11 | 1,56 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 0,272 | 0,325 | 0,860 | 1,36 | 1,91 | 3,30 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 0,445 | 1,170 | 1,86 | 2,61 | 4,57 | 7,05 | 9,62 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 1,480 | 2,35 | 3,33 | 5,85 | 9,06 | 12,54 | 22,23 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 2,97 | 4,20 | 7,44 | 11,58 | 16,25 | 28,95 | 44,34 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 5,08 | 9,03 | 14,08 | 19,87 | 35,09 | 54,69 | 75,12 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  | 10,63 | 16,60 | 23,48 | 42,25 | 65,10 | 90,09 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  | 12,22 | 19,12 | 27,10 | 48,95 | 75,52 | 105,16 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  | 13,81 | 21,64 | 30,80 | 55,60 | 85,97 | 120,13 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  | 15,41 | 24,15 | 34,42 | 62,31 | 96,38 | 135,11 |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,57 | 38,03 | 68,94 | 106,82 | 150,08 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,08 | 41,73 | 75,60 | 117,25 | 165,05 |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,11 | 48,96 | 88,96 | 138,08 | 195,09 |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,29 | 102,29 | 158,88 | 225,03 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,59 | 179,71 | 255,07 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,57 | 286,08 |

Примечание. Для определения массы винтов, изготовленных из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 - для алюминиевого сплава; 0,97 - для бронзы; 1,08 - для латуни.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1994