ГОСТ 3033-79

Группа Г31

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БОЛТЫ ОТКИДНЫЕ

Конструкция и размеры

Eye bolts. Design and dimensions

МКС 21.060.10

ОКП 12 8000

Дата введения 1981-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета по стандартам от 05.09.79 N 3342

2. ВЗАМЕН ГОСТ 3033-73

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 1066-90 | Приложение 1 |
| ГОСТ 1759.0-87 | 16 |
| ГОСТ 1759.1-82 | 16б |
| ГОСТ 1759.2-82 | 16в |
| ГОСТ 7505-89 | 10, 13 |
| ГОСТ 12414-94 | 15 |
| ГОСТ 17305-91 | Приложение 1 |
| ГОСТ 19256-73 | 12 |
| ГОСТ 24643-81 | 16а |
| ГОСТ 24705-2004 | 14 |
| ГОСТ 27148-86 | 15 |

4. Ограничение срока действия снято по протоколу  N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

5. ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в июле 1987 г. (ИУС 11-87)

1. Настоящий стандарт распространяется на откидные болты с резьбой диаметром от 5 до 36 мм.

Стандарт не распространяется на откидные болты станочных приспособлений.

2. Откидные болты должны изготовляться исполнений:

1 - болты с круглой головкой;

2 - болты с круглой головкой и с отверстием под шплинт;

3 - болты с вилкой.

Болты могут изготовляться классов точности В и С.

3. Конструкция и размеры откидных болтов исполнений 1 и 2 должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1, а исполнения 3 - на чертеже и в табл.2.

_______________

* Размер для справок.

Таблица 1

Размеры в мм

| Номинальный диаметр резьбы |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса 1000 шт., кг, исполнение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 25 | 16 | 10 | 4 | 1,6 | 6 | 2,5 | 4 | 5,000 |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |
|  | 36 | 20 |  |  |  |  |  |  | 7,000 |
|  | 40 | 25 |  |  |  |  |  |  | 7,000 |
|  | 45 | 30 |  |  |  |  |  |  | 8,000 |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |
|  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 9,500 |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |
| 6 | 32 | 16 | 12 | 5 |  | 8 |  | 5 | 8,000 |
|  | 36 | 20 |  |  |  |  |  |  | 9,000 |
|  | 40 | 25 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  | 45 | 30 |  |  |  |  |  |  | 11,00 |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |
|  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 |
|  | 60 | 35 |  |  |  |  |  |  | 14,00 |
|  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 |
| 8 | 36 | 20 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3,5 |  | 18,00 |
|  | 40 | 25 |  |  |  |  |  |  | 19,00 |
|  | 45 | 30 |  |  |  |  |  |  | 21,00 |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 22,00 |
|  | 55 | 35 |  |  |  |  |  |  | 24,00 |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 |
|  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 28,00 |
|  | 70 | 40 |  |  |  |  |  |  | 29,00 |
|  | 75 | 45 |  |  |  |  |  |  | 31,00 |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 33,00 |
| 10 | 40 | 25 | 18 | 8 |  | 12 |  | 6 | 32,00 |
|  | 45 | 30 |  |  |  |  |  |  | 35,00 |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 37,00 |
|  | 55 | 35 |  |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  | 60 | 40 |  |  |  |  |  |  | 43,00 |
|  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 46,00 |
|  | 70 | 45 |  |  |  |  |  |  | 49,00 |
|  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 51,00 |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 54,00 |
|  | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 57,00 |
|  | 90 | 55 |  |  |  |  |  |  | 60,00 |
|  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 63,00 |
|  | 100 | 65 |  |  |  |  |  |  | 66,00 |
| 12 | 45 | 30 | 20 | 10 |  | 14 |  | 8 | 47,00 |
|  | 50 | 35 |  |  |  |  |  |  | 50,00 |
|  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 54,00 |
|  | 60 | 40 |  |  |  |  |  |  | 59,00 |
|  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 63,00 |
|  | 70 | 45 |  |  |  |  |  |  | 67,00 |
|  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 71,00 |
|  | 80 | 50 |  |  |  |  |  |  | 75,00 |
|  | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 |
|  | 90 | 60 |  |  |  |  |  |  | 84,00 |
|  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 88,00 |
|  | 100 | 65 |  |  |  |  |  |  | 92,00 |
|  | 110 | 75 |  |  |  |  |  |  | 101,00 |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 117,00 |
| (14) | 50 | 30 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 10 | 83,00 |
|  | 60 | 40 |  |  |  |  |  |  | 93,00 |
|  | 65 | 45 |  |  |  |  |  |  | 99,00 |
|  | 70 | 50 |  |  |  |  |  |  | 104,00 |
|  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 116,00 |
|  | 85 | 65 |  |  |  |  |  |  | 122,00 |
|  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 127,00 |
|  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 133,00 |
|  | 100 | 75 |  |  |  |  |  |  | 138,00 |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 167,00 |
|  | 140 | 90 |  |  |  |  |  |  | 170,00 |
| 16 | 60 | 40 | 28 | 14 |  | 18 |  |  | 117,00 |
|  | 70 | 50 |  |  |  |  |  |  | 131,00 |
|  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 137,00 |
|  | 80 | 55 |  |  |  |  |  |  | 145,00 |
|  | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 153,00 |
|  | 90 | 65 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |
|  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 167,00 |
|  | 100 | 75 |  |  |  |  |  |  | 175,00 |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 192,00 |
|  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 206,00 |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 212,00 |
|  | 140 | 90 |  |  |  |  |  |  | 235,00 |
|  | 160 | 110 |  |  |  |  |  |  | 268,00 |
| 20 | 80 | 55 | 34 | 18 | 4 | 22 | 5,5 | 12 | 230,00 |
|  | 90 | 65 |  |  |  |  |  |  | 250,00 |
|  | 100 | 75 |  |  |  |  |  |  | 276,00 |
|  | 110 | 80 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
|  | 125 | 80 |  |  |  |  |  |  | 330,00 |
|  | 140 | 95 |  |  |  |  |  |  | 370,00 |
|  | 160 | 110 |  |  |  |  |  |  | 413,00 |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 460,00 |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 510,00 |
| 24 | 100 | 70 | 42 | 20 |  | 26 |  | 16 | 430,00 |
|  | 110 | 80 |  |  |  |  |  |  | 459,00 |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 510,00 |
|  | 140 | 95 |  |  |  |  |  |  | 565,00 |
|  | 160 | 110 |  |  |  |  |  |  | 631,00 |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 687,00 |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 768,00 |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | 840,00 |
|  | 250 | 125 |  |  |  |  |  |  | 940,00 |
| 30 | 125 | 90 | 52 | 25 | 6 | 34 |  | 20 | 836,00 |
|  | 140 | 95 |  |  |  |  |  |  | 926,00 |
|  | 160 | 110 |  |  |  |  |  |  | 1026,00 |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 1140,00 |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1250,00 |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | 1365,00 |
|  | 250 | 125 |  |  |  |  |  |  | 1530,0 |
|  | 280 |  |  |  |  |  |  |  | 1690,0 |
| 36 | 140 | 95 | 64 | 30 |  | 40 | 7,0 | 22 | 1466,0 |
|  | 160 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1612,0 |
|  | 180 | 125 |  |  |  |  |  |  | 1768,0 |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1923,0 |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | 2030,0 |
|  | 250 | 140 |  |  |  |  |  |  | 2300,0 |
|  | 280 |  |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |
|  | 320 |  |  |  |  |  |  |  | 2800,0 |

Таблица 2

Размеры в мм

| Номинальный диаметр резьбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса 1000 шт., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 60 | 35 | 16 | 10 | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 3,8 | 48,0 |
|  | 65 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
|  | 70 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,0 |
| 12 | 65 | 35 | 18 | 12 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 4,8 | 80,0 |
|  | 70 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 |
|  | 75 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,0 |
|  | 80 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,0 |
| (14) | 65 | 30 | 22 | 14 | 12 | 18 | 24 | 24 | 12 | 5,8 | 115,0 |
|  | 70 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,0 |
|  | 75 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,0 |
|  | 80 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,0 |
|  | 85 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,0 |
|  | 90 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,0 |
|  | 95 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,0 |
|  | 100 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,0 |
| 16 | 80 | 40 | 26 | 16 | 14 | 20 | 28 | 28 | 14 | 6,8 | 202,0 |
|  | 85 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,0 |
|  | 90 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,0 |
|  | 95 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,0 |
|  | 100 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,0 |
|  | 110 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,0 |
| 20 | 110 | 60 | 34 | 20 | 18 | 24 | 36 | 36 | 18 | 8,8 | 446,0 |
|  | 125 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,0 |
|  | 140 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,0 |
| 24 | 140 | 70 | 42 | 24 | 20 | 28 | 40 | 46 | 22 | 11,7 | 811,0 |
|  | 160 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,0 |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 945,0 |
|  | 200 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1016,0 |
| 30 | 160 | 80 | 52 | 30 | 25 | 35 | 52 | 60 | 30 | 14,7 | 1581,0 |
|  | 180 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1685,0 |
|  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1792,0 |
| 36 | 180 | 90 | 60 | 36 | 30 | 42 | 64 | 68 | 34 | 16,7 | 2540,0 |
|  | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2680,0 |

Примечания к табл.1 и 2.

1. (Исключено, Изм. N 1).

2. Масса указана для стальных болтов. Для определения массы болтов из латуни величины масс, указанные в табл.1 и 2, следует умножить на коэффициент 1,08; из бронзы - на 0,97.

3. Болты с резьбой =14 мм применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения откидного болта класса точности В, исполнения 1, диаметром резьбы =6 мм, с полем допуска 6g длина =32 мм, класса прочности 3.6, из спокойной стали, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным:

Болт B.M6-6gх32.36.C.016 ГОСТ 3033-79

То же, класса точности С, исполнения 2, диаметром резьбы =10 мм, с полем допуска 8g, длиной =60 мм, из материала группы 32, без покрытия:

Болт С.2М10-8gх60.32 ГОСТ 3033-79

4. Предельные отклонения диаметра отверстия в головке :

для болтов класса точности В - Н12;

для болтов класса точности С - Н14.

2-4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

5. (Исключен, Изм. N 1).

6. Предельные отклонения ширины головки  - d11.

7. Предельные отклонения размера  - Н14.

8. Предельные отклонения ширины прорези  - Н12.

9. (Исключен, Изм. N 1).

10. Предельные отклонения размеров, получаемых штамповкой, - по второму классу ГОСТ 7505.

11. (Исключен, Изм. N 1).

12. При изготовлении резьбы методом накатки диаметр стержня выполнять по ГОСТ 19256.

13. Для болтов класса точности С допускается:

шероховатость поверхностей, образующих размер 100 мкм, а поверхности отверстия диаметром 20 мкм;

предельные отклонения ширины головки  - по второму классу ГОСТ 7505.

14. Резьба - по ГОСТ 24705.

15. Размеры сбегов - по ГОСТ 27148, конец с фаской - по ГОСТ 12414.

16. Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0.

13-16. (Измененная редакция, Изм. N 1).

16а. Допуск пересечения оси головки и оси отверстия в головке, допуск перпендикулярности оси отверстия в головке к оси стержня на длине, равной 0,5 или 0,5, - по ГОСТ 24643 для болтов:

класса точности В - по 13-й степени точности;

класса точности С - по 14-й степени точности.

16б. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, допуск соосности головки и стержня и методы контроля по ГОСТ 1759.1.

16в. Допустимые дефекты поверхности болтов и методы контроля - по ГОСТ 1759.2.

16а, 16б, 16в. (Введены дополнительно, Изм. N 1).

17. Методы стопорения гайки приведены в приложении 1.

Примеры применения откидных болтов даны в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

МЕТОДЫ СТОПОРЕНИЯ ГАЙКИ

1. Стопорение гайки откидного болта исполнения 2 должно выполняться путем установки штифта. Штифт, установленный в отверстие болта, должен быть расклепан с двух сторон.

2. По соглашению между потребителем и изготовителем допускается стопорение гайки кернением резьбы откидного болта или механическим сближением двух последних витков резьбы в двух противоположных точках с боков, а также кернением с торца в зависимости от диаметра резьбы.

3. Материал для изготовления штифтов: проволока стальная марки 10 или 15 по ГОСТ 17305, латунная марки Л63 по ГОСТ 1066 или ВТ1-00 по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

4. Размеры штифтов для стопорения гайки откидного болта исполнения 2 должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Размеры в мм

| Номинальный диаметр резьбы откидного болта | Диаметр штифта | Длина штифта js 16 | Масса 1000 шт. штифтов, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1,6 | 6 | 0,095 |
| 6 |  | 7 | 0,120 |
| 8 | 2,0 | 9,5 | 0,240 |
| 10 |  | 11,5 | 0,280 |
| 12 |  | 13,5 | 0,330 |
| (14) | 3,0 | 16 | 0,880 |
| 16 |  | 18 | 0,990 |
| 20 | 4,0 | 22 | 2,170 |
| 24 |  | 26 | 2,620 |
| 30 | 6,0 | 32 | 7,100 |
| 36 |  | 38 | 8,300 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТКИДНЫХ БОЛТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

Болты. Технические условия.

Конструкция и размеры:

Сб. стандартов. - М.: Стандартинформ, 2006