МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШАЙБЫ стопорные с внутренними

ЗУБЬЯМИ

Конструкция и размеры

Shake-proof washers with inside teeth.	Взамен

Construction and dimensions	ГОСТ 10462-63

МКС 21.060.30
ОКП 45 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 1981 г. № 1702 дата введения
установлена

01.01.82

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 27.12.91 № 2209

- Настоящий стандарт распространяется на насечные и вырубные стопорные шайбы с
внутренними зубьями, предназначенные для крепежных деталей с резьбой от 2 до 24 мм.

- Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1
для насечных шайб, табл. 2 для вырубных шайб.

Исполнение 1

(Ум

* Размеры обеспечиваются инструментом.

| Номинальный диаметр резьбы крепежной детали | d | D | Dj, не более | S | н, не менее | Число зубьев z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. | Н14 | Номин. | Ы4 |  |  |  |  |
| 2 | 2,2 | +0,25 | 5,3 | -0,30 | 4,2 | 0,2 | 0,60 | 6 |
| 2,5 | 2,7 |  | 6,3 | -0,36 | 4,9 |  |  |  |
| 3 | 3,2 | +0,30 | 7,0 |  | 5,0 | 0,3 | 0,90 | 7 |
| 4 | 4,2 |  | 9,0 |  | 6,5 | 0,4 | 1,20 |  |
| 5 | 5,2 |  | 10,0 |  | 7,5 | 0,7 | 1,75 | 8 |
| 6 | 6,3 | +0,36 | 12,0 | -0,43 | 9,0 |  |  | 9 |
| 8 | 8,4 |  | 14,0 |  | 11,0 | 0,8 | 2,00 | 10 |
| 10 | 10,5 | +0,43 | 17,0 |  | 13,5 | 1,0 | 2,50 | 11 |
| 12 | 12,5 |  | 19,0 | -0,52 | 15,4 | 1,2 | 2,75 | 12 |
| 14 | 14,5 |  | 22,0 |  | 18,0 | 1,4 | 3,2 |  |
| 16 | 16,5 |  | 24,0 |  | 20,0 |  |  | 14 |
| 18 | 18,5 | +0,52 | 27,0 |  | 22,5 | 1,7 | 3,75 |  |
| 20 | 21,0 |  | 30,0 |  | 24,8 |  |  |  |
| 22 | 23,0 |  | 32,0 | 0,62 | 28,0 |  |  | 16 |
| 24 | 25,0 |  | 36,0 |  | 32,0 |  |  |  |

Таблица 2

Размеры в мм

| Номинальный диаметр резьбы крепежной детали | d | D | D, ± 0,1 | </,±0,1 | S | н, не менее | Число зубьев z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. | Н14 | Номин. | Ы4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3,2 | +0,30 | 7,0 | 0,36 | 4,1 | 1,2 | 0,4 | 0,75 | 6 |
| 4 | 4,2 |  | 9,0 |  | 5,2 | 1,6 | 0,5 | 0,95 |  |
| 5 | 5,2 |  | 10,5 | -0,43 | 6,3 | 2,0 |  | 1,0 |  |
| 6 | 6,3 | +0,36 | 12,5 |  | 7,6 | 2,2 | 0,6 | 1,1 | 7 |
| 8 | 8,4 |  | 15,5 |  | 9,8 |  | 0,8 | 1,5 | 8 |
| 10 | 10,5 | +0,43 | 18,0 |  | 12,0 | 2,5 | 0,9 | 1,7 | 9 |
| 12 | 12,5 |  | 21,0 | -0,52 | 14,5 | 2,8 | 1,0 | 1,9 | 10 |
| 14 | 14,5 |  | 24,1 |  | 16,5 | 3,2 |  | 2,0 |  |
| 16 | 16,5 |  | 27,0 |  | 18,5 | 3,6 | 1,2 | 2,2 |  |
| 18 | 18,5 | +0,52 | 30,0 |  | 21,0 |  |  | 2,2 | 12 |
| 20 | 21,0 |  | 33,0 | -0,62 | 23,5 | 4,0 |  | 2,3 |  |
| 22 | 23,0 |  | 35,0 |  | 25,5 | 4,5 | 1,5 | 2,5 |  |
| 24 | 25,0 |  | 40,0 |  | 28,0 | 5,0 |  | 2,7 |  |

Примечание к табл. 1, 2. Предельное отклонение толщины шайбы s должно соответствовать
стандартам на исходный материал.

П ример условного обозначения стопорной шайбы с внутренними зубьями
исполнения 1, для крепежной детали с диаметром резьбы 10 мм, из стали 65 Г, с покрытием
цинковым с хроматированием, толщиной слоя 6 мкм:

Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 10462-81

То же исполнения 2, из бронзы БрКМцЗ—1, без покрытия:

Шайба 2.10.БрКМцЗ— 1 ГОСТ 10462-81
(Измененная редакция, Изм. № 1).

- Угол поворота зубьев вырубных шайб не более 43° к плоскости шайбы. Направление
поворота левое.

- Технические требования — по ГОСТ 10461—81.

- Теоретическая масса шайб указана в приложении.

- (Исключен, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Масса стальных шайб

| Номинальный диаметр резьбы | Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг = |
| --- | --- |
| крепежной детали, мм | Исполнение 1 | Исполнение 2 |
| 2 | 0,030 | — |
| 2,5 | 0,041 | — |
| 3 | 0,072 | 0,070 |
| 4 | 0,156 | 0,150 |
| 5 | 0,327 | 0,200 |
| 6 | 0,449 | 0,330 |
| 8 | 0,622 | 0,740 |
| 10 | 1,100 | 0,800 |
| 12 | 1,515 | 1,530 |
| 14 | 2,362 | 1,780 |
| 16 | 2,622 | 2,740 |
| 18 | 4,054 | 3,220 |
| 20 | 4,811 | 3,700 |
| 22 | 5,189 | 4,690 |
| 24 | 7,033 | 6,890 |

П римечание. Для определения массы шайб из бронзы величины массы, указанные в таблице, следует
умножить на коэффициент 1,08.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Исключено, Изм. № 1).

# Text boxes

ГОСТ

10462-81

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в марте 1986 г. (ИУС 6—86).