ГОСТ 10336-80

Группа Г32

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ

НЕВЫПАДАЮЩИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В

Конструкция и размеры

Cheese-head non-falling-out screws, product grade В.

Design and dimensions

МКС 21.060.10

ОКП 12 8400

Дата введения 1982-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 июля 1980 г. N 3428 дата введения установлена 01.01.82

Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 11-95)

ВЗАМЕН ГОСТ 10336-63

ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1986 г. (ИУС 2-87) и Поправкой (ИУС 4-90)

Настоящий стандарт распространяется на винты с цилиндрической головкой невыпадающие класса точности В с номинальным диаметром резьбы от 2,5 до 12 мм.

(Введено дополнительно, Изм. N 1).

1. Размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1 и 2.

__________________

* Размер  (после штамповки) рекомендуемый

Таблица 1

мм

| Номинальный диаметр резьбы | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр стержня (пред. откл. h13) | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 9,0 |
| Длина резьбы | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Диаметр головки | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 18,0 |
| Высота головки | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Высота головки | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 10,0 |
| Диаметр отверстия в головке (пред. откл. Н14) | - | - | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,2 |
| (пред. откл. 15) | - | - | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 |
| , не более | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| (пред. откл. Н13 при ; пред. откл. Н14 при >1) | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 4,5 |
| Радиус или фаска , не более | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 |
| Радиус под головкой , не более | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
|  | не менее | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,2 |
|  | не более | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,8 |

Таблица 2

Примечание. Длины винтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения винта исполнения 1 диаметром резьбы =8 мм, с полем допуска 6g, длиной =25 мм, класса прочности 5.8, без покрытия:

Винт M8x6gх25.58 ГОСТ 10336-80.

То же, исполнения 2, класса прочности 8.8, из стали марки 35X, с цинковым покрытием толщиной 9 мкм, хроматированным:

Винт 2M8-6gх25.88.35X.019 ГОСТ 10336-80.

2. Резьба - по ГОСТ 24705-2004, шаг резьбы - крупный. Сбег резьбы - по ГОСТ 10549-80.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2а. Допуски и методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1-82.

2б. Дефекты поверхности и методы контроля - по ГОСТ 1759.2-82.

2в. Шлицы прямые для винтов исполнения 1 и 2, ширина шлица для винтов исполнения 3 - по ГОСТ 24669-81.

2а-2в. (Введены дополнительно, Изм. N 1).

3. Технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

4. Теоретическая масса винтов указана в приложении 1.

5. (Исключен, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

| Длина винта , мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов, кг, при номинальном диаметре резьбы , мм |
| --- | --- |
|  | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 6 | 0,318 | 0,484 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 0,350 | 0,534 | 1,269 | - | - | - | - | - |
| 10 | 0,382 | 0,583 | 1,365 | 2,386 | - | - | - | - |
| 12 | 0,414 | 0,632 | 1,462 | 2,537 | 3,880 | - | - | - |
| (14) | 0,446 | 0,682 | 1,559 | 2,688 | 4,077 | - | - | - |
| 16 | 0,478 | 0,732 | 1,655 | 2,839 | 4,274 | - | - | - |
| (18) | 0,510 | 0,782 | 1,752 | 2,990 | 4,472 | - | - | - |
| 20 | - | 0,832 | 1,848 | 3,141 | 4,669 | - | - | - |
| (22) | - | 0,882 | 1,945 | 3,291 | 4,867 | 5,130 | 8,400 | - |
| 25 | - | 0,954 | 2,090 | 3,518 | 5,163 | 5,680 | 9,400 | - |
| (28) | - | 1,028 | 2,235 | 3,745 | 5,459 | 6,241 | 10,400 | 16,42 |
| 32 | - | 1,127 | 2,428 | 4,047 | 5,854 | 6,999 | 11,400 | 18,42 |
| (36) | - | 1,225 | 2,621 | 4,349 | 6,249 | 7,747 | 12,730 | 20,42 |
| 40 | - | 1,324 | 2,814 | 4,651 | 6,643 | 8,495 | 13,930 | 22,42 |
| (45) | - | 1,448 | 3,056 | 5,028 | 7,137 | 9,430 | 15,440 | 24,90 |
| 50 | - | 1,571 | 3,297 | 5,406 | 7,630 | 10,360 | 16,950 | 27,40 |
| (55) | - | 1,695 | 3,539 | 5,783 | 8,124 | 11,300 | 18,460 | 29,89 |
| 60 | - | 1,818 | 3,780 | 6,161 | 8,617 | 12,230 | 19,970 | 31,89 |
| (70) | - | - | - | 6,916 | 9,604 | 14,100 | 22,990 | 37,38 |
| 80 | - | - | - | 7,671 | 10,540 | 15,970 | 26,010 | 42,38 |

Примечание. Для определения массы винтов из латуни массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициент 1,08.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Исключено, Изм. N 1).

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

Винты классов точности А и В.

Технические условия: Сб. стандартов. -

М.: Стандартинформ, 2006