ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ВИНТЫ С НИЗКОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ
ГОЛОВКОЙ СО ШЛИЦЕМ

Класс точности А

ISO 1207:2011

Slotted cheese head screws — Product grade A

(IDT)

Издание официальное

Москва
Стандартмнформ
2014

ГОСТ РИСО 1207—2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом
от 27 декабря 2002 г. Ns 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Основные положения»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении»
(«ВНИИНМАШ») и Обществом с ограниченной ответственностью «PM-Центр» (ООО «PM-Центр») на
основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 16 июля 2013 г. Ns 377-ст

- Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту
ИС01207:2011 «Винты с низкой цилиндрической головкой со шлицем. Класс точности А» (IS01207:2011
«Slotted cheese head screws — Product grade A»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна-
родных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о
которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВЗАМЕН ГОСТ Р 50405—92 (ИСО 1207—83)

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8).
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный
текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе «Национальные
стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее
уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в
информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Размеры	2

- Технические требования и ссылочные стандарты	4

- Обозначение	4

Приложение ДА (обязательное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным национальным	стандартам Российской Федерации	5

Библиография	6

ГОСТ Р ИСО 1207—2013

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВИНТЫ С НИЗКОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ СО ШЛИЦЕМ

Класс точности А

Slotted cheese head screws — Product grade A

Дата введения — 2014—07—01

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики винтов с низкой цилиндрической головкой со
шлицем класса точности А с резьбой от М1.6 до М10 включительно.

В случаях, когда необходимы характеристики, отличающиеся от установленных в настоящем
стандарте, они могут быть выбраны из действующих международных стандартов, например ИСО 261,
ИСО 888, ИСО 898-1. ИСО 965-2. ИСО 3506-1 и ИСО 4759-1.

- Нормативные ссылки

Следующие нормативные документы необходимо использовать при применении настоящего
стандарта. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для недатированных
ссылок — последнее издание указанного стандарта (включая любые поправки).

ИСО 225 Изделия крепежные. Болты, винты, шпильки и гайки. Символы и обозначения размеров
(ISO 225, Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols and designations of dimensions)

ИСО 261 Резьбы метрические ИСО общего назначения. Общий план (ISO 261, ISO general-pur-
pose metric screw threads — General plan)

ИСО 898-1 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей.
Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы
(ISO 898-1, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws
and studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch tread)

ИСО 965-2 Резьбы метрические ИСО общего применения. Допуски. Часть 2. Предельные раз-
меры для наружной и внутренней резьб общего назначения. Средний класс точности (ISO 965-2, ISO
general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 2: Limits of sizes for general purpose external and
internal screw threads — Medium quality)

ИСО 965-3 Резьбы метрические ИСО общего назначения. Допуски. Часть 3 Отклонения для кон-
струкционной резьбы (ISO 965-3, ISO general purpose metric screw threads—Tolerances — Part 3: Devia-
tions for constructional screw threads)

ИСО 3269 Изделия крепежные. Приемочный контроль (ISO 3269, Fasteners — Acceptance in-
spection)

ИСО 3506-1 Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей
стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки (ISO 3506-1, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless
steel fasteners — Part 1: Bolts, screws and studs)

ИСО 4042 Изделия крепежные. Электролитические покрытия (ISO 4042, Fasteners — Electroplated
coatings)

ИСО 4753 Изделия крепежные. Концы крепежных изделий с наружной метрической резьбой ИСО
(ISO 4753, Fasteners — Ends of parts with external ISO metric thread)

Издание официальное

ГОСТ Р ИСО 1207—2013

ИСО 4759-1 Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точно-
сти А,В и С (ISO 4759-1, Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, screws, studs and nuts — Product grades
A, В and C)

ИСО 6157-1 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего
назначения (ISO 6157-1, Fasteners — Surface discontinuities — Part 1: Bolts, screws and studs for general
requirements)

ИСО 6839 Механические свойства крепежных изделий. Болты, винты, шпильки и гайки из цветных
металлов (ISO 8839, Mechanical properties of fasteners — Bolts, screws, studsand nuts made of non-ferrous
metals)

ИСО 8992 Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек (ISO 8992,
Fasteners — General requirements for bolts, screws, studs and nuts)

ИСО 10683 Изделия крепежные. Неэлектролитические цинк-ламельные покрытия (ISO 10683,
Fasteners — Non-electrolytically applied zinc flake coatings)

ИСО 16048 Пассивация крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали (ISO
16048, Passivation of corrosion-resistant stainless-steel fasteners).

- Размеры

Размеры винтов указаны на рисунке 1 и в таблице 1.

Диаметр стержня приблизительно равен среднему диаметру резьбы или наружному диаметру
резьбы.

Символы и обозначения размеров по ИСО 225.

Рисунок 1 — Винт с низкой цилиндрической головкой со шлицем

Таблица 1 — Размеры	В миллиметрах

| Резьба,d | М1.6 | М2 | М2,5 | М3 | (М3,5)8 | М4 | М5 | Мб | М8 | мю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,35 | 0.4 | 0,45 | 0.5 | 0,6 | 0,7 | 0.8 | 1 | 1,25 | 1.5 |
| а | не более | 0,7 | 0.8 | 0,9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.5 | 3.0 |
| b | не менее | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|  | не более | 2.0 | 2.6 | 3,1 | 3.6 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11.2 |
| 4с | номин.=не более | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 13,00 | 16,00 |
|  | не менее | 2,86 | 3,62 | 4,32 | 5,32 | 5,82 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 |
| к | номин.=не более | 1,10 | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,40 | 2,60 | 3,30 | 3,9 | 5.0 | 6.0 |
|  | не менее | 0,96 | 1,26 | 1,66 | 1,86 | 2,26 | 2,46 | 3,12 | 3,6 | 4.7 | 5.7 |

Окончание табпийы 1

| Резьба.d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | (М3.5)а | М4 | М5 | Мб | Мб | М10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п | номин | 0.4 | 0.5 | 0,6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
|  | не более | 0,60 | 0.70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,51 | 1.51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 |
|  | не менее | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1.26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 |
| г | не менее | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,40 |
| t | не менее | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,40 |
| W | не менее | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,40 |
| X | не более | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 3,80 |
| Резьба.d | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | (МЗ.б)3 | М4 | Мб | Мб | Мб | М10 |
| ic | Приблизительные значения массы, в килограммах на 1000 шт(р = 7,85 кг/дм3) (только для справок) |
| НОМИН а | не менее | не более |  |
| 2 | 1,80 | 2,20 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,80 | 3,20 | 0,082 | 0,16 | 0,272 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3,76 | 4,24 | 0,094 | 0,179 | 0,302 | 0,515 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.76 | 5,24 | 0,105 | 0,198 | 0,332 | 0,56 | 0,786 | 1,09 |  |  |  |  |
| 6 | 5,76 | 6,24 | 0,117 | 0,217 | 0,362 | 0.604 | 0,845 | 1,17 | 2,06 |  |  |  |
| 8 | 7,71 | 8,29 | 0,14 | 0,254 | 0,422 | 0,692 | 0,966 | 1,33 | 2.3 | 3,56 |  |  |
| 10 | 9,71 | 10,29 | 0,163 | 0,291 | 0,482 | 0,78 | 1,08 | 1,47 | 2,55 | 3,92 | 7,85 |  |
| 12 | 11,65 | 12,35 | 0,186 | 0,329 | 0,542 | 0,868 | 1,2 | 1,63 | 2.8 | 4,27 | 8,49 | 14,6 |
| (14) | 13,65 | 14,35 | 0,209 | 0,365 | 0,602 | 0,956 | 1,32 | 1,79 | 3,05 | 4,62 | 9,13 | 15,6 |
| 16 | 15,65 | 16,35 | 0,232 | 0,402 | 0,662 | 1,04 | 1,44 | 1,95 | 3.3 | 4,98 | 9,77 | 16,6 |
| 20 | 19,58 | 20,42 |  | 0,478 | 0,782 | 1,22 | 1,68 | 2,25 | 3,78 | 5,69 | 11 | 18,6 |
| 25 | 24,58 | 25,42 |  |  | 0,932 | 1,44 | 1,98 | 2,64 | 4.4 | 6,56 | 12,6 | 21,1 |
| 30 | 29,58 | 30,42 |  |  |  | 1,66 | 2,28 | 3,02 | 5,02 | 7,45 | 14,2 | 23,6 |
| 35 | 34,50 | 35,50 |  |  |  |  | 2,57 | 3,41 | 5,62 | 8,25 | 15,8 | 26,1 |
| 40 | 39,50 | 40,50 |  |  |  | ! |  | 3.8 | 6,25 | 9.2 | 17,4 | 28,6 |
| 45 | 44,50 | 45,50 |  |  |  | f Ц J |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,88 | 10 | 18,9 | 31,1 |
| 50 | 49,50 | 50,50 |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 10,9 | 20,6 | 33,6 |
| (55) | 54,05 | 55,95 |  |  |  |  |  |  |  | 11,8 | 22,1 | 36,1 |
| 60 | 59,05 | 60,95 |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 | 23,7 | 38,6 |
| (65) | 64,05 | 65,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,2 | 41,1 |
| 70 | 69,05 | 70,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,8 | 43,6 |
| (75) | 74,05 | 75,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,3 | 46,1 |
| 80 | 79,05 | 80,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,8 | 48,6 |

Примечание — Область предпочтительных длин расположена между жирными ступенчатыми

линиями.

а Размеры, указанные в скобках, по возможности, не применять.

ь Р= шаг резьбы

с Винты с номинальными длинами, указанными выше жирной пунктирной линии, изготавливают с резьбой
до головки (b = I — а).

ГОСТ РИСО 1207—2013

- Технические требования и ссылочные стандарты

Технические требования в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 —Технические требования и ссылочные стандарты

| Материал | Сталь | Коррозионно- стойкая сталь | Цветной метал |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования | Обозначение стандарта | ИСО 8992 |
|  | Допуски | бд |
| Резьба | Обозначение стандарта | ИСО 261, ИСО 965-2, ИСО 965-3 |
| Механические свойства | Класс прочности | 4.8. 5.8 | А2-50 ,А2-70 | По согласованию |
|  | Обозначение стандарта | ИСО 898-1 | ИСО 3506-1 | ИСО 8839 |
|  | Класс точности | А |
| Допуски | Обозначение стандарта | ИСО 4759-1 |
|  |  | Без отделки / покрытия |
|  |  | Требования к электро- литическим покрытиям по ИСО 4042 | Требования к пассивации по ИСО 16048 | Требования к электро- литическим покрытиям по ИСО 4042 |
| Отделка — | покрытие | Требования к неэлек- тролитическим цинк- ламельным покрытиям по ИСО 10683 |  |  |
|  |  | Дополнительные требования, другая отделка или другие покрытия должны быть согласованы между поставщиком и покупателем |
| Дефекты поверхности | Допустимые дефекты поверхности по ИСО 6157-1 |  |  |
| Приемка | Приемочный контроль по ИСО 3269 |

- Обозначение

Пример

Винт с низкой цилиндрической головкой со шлицем с резьбой М5, номинальной длиной I
- 20 мм и класса прочности 4.8 обозначают следующим образом:

Винт с низкой цилиндрической головкой ГОСТ Р ИСО 1207 — М5х20 — 4.8

Приложение ДА
(обязательное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным
стандартам Российской Федерации

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ИСО 225 | — | * |
| ИСО 261 | MOD | ГОСТ 8724—2002 (ИСО 261—98) «Основные нормы взаимозаме- няемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги» |
| ИСО 898-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 898-1—2011 «Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы» |
| ИСО 965-2 | — | * |
| ИСО 965-3 | MOD | ГОСТ 16093—2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) «Основ- ные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. По- садки с зазором» |
| ИСО 3269 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3269—2009 «Изделия крепежные Приемочный кон- троль» |
| ИСО 3506-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3506-1—2009 «Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали Часть 1. Бол- ты. Винты и шпильки» |
| ИСО 4042 | IDT | ГОСТ Р ИСО 4042—2009 «Изделия крепежные. Электролитиче- ские покрытия» |
| ИСО 4753 | MOD | ГОСТ 12414—94 «Концы болтов, винтов и шпилек. Размеры» |
| ИСО 4759-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО4759-1—2009 «Изделия крепежные. Допуски. Часть1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С» |
| ИСО 6157-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 6157-1—2009 «Изделия крепежные. Дефекты по- верхности Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения» |
| ИСО 8839 | IDT | ГОСТ Р ИСО 8839—2009 «Механические свойства крепежных из- делий Болты, винты, шпильки и гайки из цветных металлов» |
| ИСО 8992 | IDT | ГОСТ Р ИСО 8992—2011 «Изделия крепежные. Общие требова- ния для болтов, винтов, шпилек и гаек» |
| ИСО 10683 | — | * |
| ИСО 16048 | — |  |
| * Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта на- ходится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот- ветствия стандартов: MOD — модифицированные стандарты, IDT—идентичные стандарты. |

ГОСТ Р ИСО 1207—2013

Библиография

[1] ISO 888, Softs, screws and studs — Nominal lengths, and thread lengths for general purpose bolts

УДК 621.882.215.1:006.354	ОКС 21.060.10	Г32	ОКП 165000

Ключевые слова: изделия крепежные, винты, шлиц, низкая цилиндрическая головка, класс точности А

ФГУП <СТАНДАРТИНФОРМ>.
123995 Москва. Гранатный пер.. 4.
wvAv.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

# Text boxes

ГОСТ Р исо

1207—

2013

*

а Кромка может быть скругленной или с фаской.
ь Конец без фаски (RL) по ИСО 4753.