ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БОЛТЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 
И КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ 
КЛАССА ТОЧНОСТИ С

ГОСТ 17673-81 
СТ СЭВ 2324-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| БОЛТЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ КЛАССА ТОЧНОСТИ С Конструкция и размеры Increased countersunk square shoulder bolts, product grade C. Construction and dimensions | ГОСТ 17673-81* (СТ СЭВ 2324-80) Взамен ГОСТ 17673-72 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 января 1981 г. № 2 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 23.06.86 № 1643 срок действия продлен

до 01.01.97

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на болты с увеличенной потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С с номинальным диаметром резьбы от 5 до 16 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

Таблица 1

мм

| Номинальный диаметр резьбы d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр головки D | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 |
| Высота головки с подголовком k (Js 16) | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 |
| Размер стороны квадратного подголовка V | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Длина резьбы b | Для l ( 120 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
|  | Для l > 120 | - | - | - | - | - | 44 |

Пример условного обозначения болта с диаметром резьбы d = 12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, длиной l = 60 мм, класса прочности 4.6, с цинковым покрытием, толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:

Болт М12(60.46.016 ГОСТ 17673-81

3. Резьба - по ГОСТ 24705-81, шаг резьбы - крупный. Сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 27148-86.

Концы болтов - по ГОСТ 12414 - 66.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3а. Допуски и методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1-82.

По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовлять болты с полем допуска резьбы 6е.

3б. Дефекты поверхности и методы контроля - по ГОСТ 1759.2-82.

3а; 3б. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

4. Диаметр гладкой части стержня d1 примерно равен среднему диаметру резьбы или равен номинальному диаметру резьбы.

Таблицa 2

мм

| Длина болта l | Номинальный диаметр резьбы d |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 20 |  | - | - | - | - | - |
| 25 |  |  |  | - | - | - |
| 30 |  |  |  |  |  | - |
| 35 |  |  |  |  |  | - |
| 40 |  |  |  |  |  | - |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | - |  |  |  |  |  |
| 60 | - |  |  |  |  |  |
| 65 | - | - |  |  |  |  |
| 70 | - | - |  |  |  |  |
| 75 | - | - |  |  |  |  |
| 80 | - | - |  |  |  |  |
| 90 | - | - | - |  |  |  |
| 100 | - | - | - |  |  |  |
| 110 | - | - | - | - |  |  |
| 120 | - | - | - | - |  |  |
| 130 | - | - | - | - | - |  |
| 140 | - | - | - | - | - |  |
| 150 | - | - | - | - | - |  |
| 160 | - | - | - | - | - |  |
| 170 | - | - | - | - | - |  |
| 180 | - | - | - | - | - |  |
| 190 | - | - | - | - | - |  |
| 200 | - | - | - | - | - |  |
| Примечания. 1. Болты изготовляют с длинами, заключенными между жирными линиями. 2. Болты в области от верхней жирной линии до пунктирной линии изготовляют с резьбой до подголовка. |

5. Технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

Механические свойства болтов должны соответствовать классам прочности 3.6, 4.6 и 5.6.

6. Теоретическая масса болтов указана в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

| Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 20 | 3,562 | - | - | - | - | - |
| 25 | 4,180 | 6,467 | 12,23 | - | - | - |
| 30 | 4,799 | 7,350 | 13,82 | 23,85 | 37,56 | - |
| 35 | 5,418 | 8,232 | 15,41 | 26,36 | 41,20 | - |
| 40 | 6,036 | 9,115 | 17,01 | 28,87 | 44,84 | - |
| 45 | 6,655 | 9,997 | 18,60 | 31,38 | 48,48 | 91,30 |
| 50 | 7,274 | 10,879 | 20,19 | 33,90 | 52,12 | 97,90 |
| 55 | - | 11,761 | 21,78 | 36,41 | 55,75 | 104,50 |
| 60 | - | 12,643 | 23,38 | 38,92 | 59,39 | 111,10 |
| 65 | - | - | 24,98 | 41,43 | 63,03 | 117,80 |
| 70 | - | - | 26,58 | 43,94 | 66,66 | 124,40 |
| 75 | - | - | 28,18 | 46,45 | 70,30 | 131,10 |
| 80 | - | - | 29,78 | 48,96 | 73,94 | 137,80 |
| 90 | - | - | - | 55,98 | 81,22 | 151,10 |
| 100 | - | - | - | 63,00 | 88,49 | 164,40 |
| 110 | - | - | - | - | 95,77 | 177,80 |
| 120 | - | - | - | - | 103,04 | 191,10 |
| 130 | - | - | - | - | - | 204,40 |
| 140 | - | - | - | - | - | 217,70 |
| 150 | - | - | - | - | - | 231,00 |
| 160 | - | - | - | - | - | 244,40 |
| 170 | - | - | - | - | - | 257,70 |
| 180 | - | - | - | - | - | 271,00 |
| 190 | - | - | - | - | - | 284,40 |
| 200 | - | - | - | - | - | 297,70 |