ГОСТ 5918-73

(СТ СЭВ 2664-89)

Группа Г33

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ

И КОРОНЧАТЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В

Конструкция и размеры

Hexagon slotted and castle nuts, accuracy class В.

Construction and dimensions

ОКП 45 9500

Дата введения 1974-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.01.73 N 141

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2664-89

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 4032-79, ИСО 4035-79 в части размеров "под ключ"

4. ВЗАМЕН ГОСТ 5918-62

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 397-79 | 1 |
| ГОСТ 1759.0-87 | 4 |
| ГОСТ 24705-81 | 2 |

6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1998 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в сентябре 1979 г., декабре 1981 г., октябре 1984 г., марте 1989 г., марте 1990 г. (ИУС 10-79, 2-82, 1-85, 6-89, 7-90)

Настоящий стандарт распространяется на прорезные и корончатые шестигранные гайки класса точности В с диаметром резьбы от 4 до 48 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2664-89.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

| Исполнение 1 | Исполнение 2 |
| --- | --- |

Таблица 1

| мм |
| --- |
| Номинальный диаметр резьбы | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | (39) | 42 | 48 |
| Шаг резьбы | крупный | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
|  | мелкий | - | - | - | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Размер "под ключ" | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| Высота | 5,0 | 6,7 | 7,7 | 9,8 | 12,4 | 15,8 | 17,8 | 20,8 | 22,4 | 24,0 | 27,8 | 29,5 | 31,6 | 34,6 | 37,7 | 40,0 | 42,4 | 46 | 50 |
| Расстояние от опорной поверхности до основания прорези и коронки | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,4 | 18,0 | 19,8 | 21,5 | 23,6 | 25,6 | 28,7 | 31,0 | 33,4 | 34,0 | 38,0 |
| , не менее | 6,3 | 7,2 | 9,0 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 27,7 | 31,7 | 33,2 | 38,3 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 59,9 | 69,4 |
| Диаметр описанной окружности , не менее | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 55,4 | 60,8 | 66,5 | 71,3 | 82,6 |
| Диаметр фаски | не менее | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
|  | не более | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,2 | 45,4 | 51,8 |
| Диаметр коронки | - | - | - | - | - | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 65 |
| Число прорезей | 6 | 8 |
| Ширина прорези | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 |
| Размер шплинта (рекомен- дуемый) по ГОСТ 397 | Испол- нение 1 | 1х12 | 1,2х12 | 1,6х16 | 2х20 | 2,5х25 | 3,2х32 | 4х36 | 4х40 | 5х45 | 5х50 | 6,3х63 | 6,3х63 | 6,3х71 | 6,3х71 | 8х80 | 8х90 |
|  | Испол- нение 2 | - | - | - | - | - | 3,2х25 | 4х32 | 4х36 | 5х40 | 5х45 | 6,3х50 | 6,3х50 | 6,3х63 | 6,3х63 | 8х71 | 8х80 |

Примечания:

1. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

2. Для изделий, спроектированных до 01.01.91, допускается применять гайки с размерами, указанными в приложении 2.

Пример условного обозначения гайки исполнения 1, диаметром резьбы =12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 5, без покрытия:

Гайка M12-6H.5 ГОСТ 5918- 73

То же, исполнения 2, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н, с покрытием 01, толщиной 9 мкм:

Гайка 2М12 х 1,25-6Н.5.019 ГОСТ 5918-73

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3, 4, 5).

2. Резьба - по ГОСТ 24705.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3. Допускается выполнение фаски со стороны прорези или коронки.

3а. Форма дна прорези может быть плоской, скругленной или с фаской.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

4. Технические требования - по ГОСТ 1759.0.

5. Теоретическая масса гаек указана в приложении 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Масса стальных гаек с крупным шагом резьбы

Таблица 2

| Номинальный диаметр резьбы , мм | Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг |
| --- | --- |
|  | Исполнение 1 | Исполнение 2 |
| 4 | 1,099 | - |
| 5 | 1,767 | - |
| 6 | 3,295 | - |
| 8 | 7,027 | - |
| 10 | 14,030 | - |
| 12 | 20,881 | 18,326 |
| 14 | 32,176 | 28,079 |
| 16 | 46,404 | 42,099 |
| 18 | 62,596 | 59,875 |
| 20 | 86,221 | 79,795 |
| 22 | 124,019 | 114,744 |
| 24 | 152,156 | 140,738 |
| 27 | 216,998 | 199,130 |
| 30 | 301,228 | 275,592 |
| 33 | 409,503 | 377,149 |
| 36 | 505,760 | 466,689 |
| 39 | 670,44 | 614,836 |
| 42 | 800,488 | 728,350 |
| 48 | 1192,376 | 1079,830 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. N 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Таблица 3

| мм |
| --- |
| Номинальный диаметр резьбы | 10 | 12 | 14 | 22 |
| Размер "под ключ" | 17 | 19 | 22 | 32 |
| Диаметр описанной окружности , не менее | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 35,0 |
| , не менее | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 29,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. N 4).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 1998