ГОСТ 11371-78

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШАЙБЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Группа Г36

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| ШАЙБЫ | ГОСТ |
| --- | --- |
| Технические условия | 11371—78 |

Washers. Specifications

МКС 21.060.30

ОКП 12 8000

Дата введения 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на шайбы нормального ряда классов точности А и С
для крепежных деталей диаметром резьбы от 1 до 48 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 280—89, СТ СЭВ 281—87.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

  - Шайбы должны изготовляться:
исполнения 1 — классов точности А и С
исполнения 2 — класса точности А

Исполнение 2

5 мм

| Диаметр резьбы крепежной детали d | </i | 4 | .У |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Класс точности |  |  |
|  | С | А |  |  |
| 1.0 | 1.2 | 1.1 | 3,5 |  |
| 1.2 | 1.4 | 1.3 | 4,0 | 0.3 |
| 1.4 | 1.6 | 1.5 |  |  |

Издание официальное

★

Продолжение

мм

| Диаметр резьбы крепежной детали d |  |  | S |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Класс точности |  |  |
|  | С | А |  |  |
| 1.6 | 1.8 | 1.7 | 4,0 | 0.3 |
| 2.0 | 2,4 | 2.2 | 5.0 |  |
| 2.5 | 2.9 | 2,7 | 6,0 |  |
| 3,0 | 3.4 | 3,2 | 7,0 | 0.5 |
| 3,5 |  | 3,7 | 8.0 |  |
| 4,0 | 4.5 | 4.3 | 9.0 | 0.8 |
| 5,0 | 5.5 | 5.3 | 10.0 | 1.0 |
| 6.0 | 6.6 | 6.4 | 12.0 | 1.6 |
| 8,0 | 9.0 | 8.4 | 16.0 |  |
| 10.0 | п.о | 10.5 | 20.0 | 2.0 |
| 12.0 | 13,5 | 13.0 | 24.0 | 2.5 |
| 14.0 | 15.5 | 15,0 | 28,0 |  |
| 16.0 | 17.5 | 17.0 | 30,0 |  |
| 18,0 | 20.0 | 19.0 | 34.0 | 3.0 |
| 20.0 | 22.0 | 21.0 | 37.0 |  |
| 22,0 | 24.0 | 23,0 | 39.0 |  |
| 24,0 | 26.0 | 25.0 | 44.0 |  |
| 27.0 | 30.0 | 28.0 | 50.0 | 4.0 |
| 30.0 | 33,0 | 31.0 | 56.0 |  |
| 33.0 | — | 34.0 | 60.0 | 5.0 |
| 36.0 | 39.0 | 37.0 | 66.0 |  |
| 39.0 | — | 40.0 | 72,0 | 6.0 |
| 42.0 | 45.0 | 43,0 | 78,0 | 7.0 |
| 48.0 | 52.0 | 50,0 | 92.0 | 8.0 |

Примеры условного обозначения шайбы исполнения I класса точности А для
крепежной детали с диаметром резьбы 12 мм, с толщиной, установленной в стандарте, из стали
марки 08кп, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным:

Шайба А.12.01.08кп.0/б ГОСТ 11371-78

То же, исполнения 2:

Шайба 2.12.01.08кп.01б ГОСТ 11371-78

(Измененная редакция, Изм. № 3).

  - (Исключен, Изм. № 2).

  - Теоретическая масса шайб приведена в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

  - По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовлять шайбы с
другими толщинами.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

С. 3 ГОСТ 11371-78

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Технические требования — по ГОСТ 18123.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  - 2.3. (Исключены, Изм. № 1).

- Твердость стальных шайб класса точности А должна составлять не менее I40HV, класса
точности С — не менее 100 HV.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

- Временная противокоррозионная защита, упаковка и маркировка тары — по ГОСТ 18160.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

  - Правила приемки шайб — по ГОСТ 17769.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

  - Методы контроля шайб — по ГОСТ 18123.

Разд. 5. (Исключен, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

МАССА СТАЛЬНЫХ ШАЙБ

| Диаметр резьбы крепежной детали, мм | Теоретическая масса 1000 шт., кг, для исполнений |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | Класс точности |  |
|  | С | А |  |
| 1.0 | 0.020 | 0.020 | — |
| 1,2 | 0.026 | 0.026 | — |
| 1.4 | 0,025 | 0,025 | — |
| 1,6 | 0.024 | 0.024 | — |
| 2,0 | 0,036 | 0,037 | — |
| 2,5 | 0,085 | 0.088 | — |
| 3.0 | 0.115 | 0,119 | — |
| 3.5 | — | 0.155 | — |
| 4,0 | 0.299 | 0.308 | — |
| 5,0 | 0,430 | 0,443 | 0.413 |
| 6.0 | 0.990 | 1.016 | 0.925 |
| 8.0 | 1,725 | 1,828 | 1,706 |
| 10,0 | 3,438 | 3.571 | 3.333 |
| 12,0 | 6,066 | 6,270 | 5,824 |
| 14.0 | 8.377 | 8.612 | 8.089 |

Продолжение

| Диаметр резьбы крепежной детали, мм | Теоретическая масса 1000 шт., кг, для исполнений |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | Класс точности |  |
|  | С | А |  |
| 16.0 | 10.976 | 11.295 | 10.491 |
| 18,0 | 13.976 | 14.697 | 13.782 |
| 20.0 | 16,361 | 17.156 | 16.157 |
| 22,0 | 17,470 | 18.339 | 17,285 |
| 24.0 | 31,058 | 32.315 | 30,211 |
| 27,0 | 39.438 | 42.298 | 39,898 |
| 30,0 | 50,456 | 53,612 | 50.917 |
| 33,0 | — | 75,303 | 70,809 |
| 36.0 | 87.350 | 92.033 | 87.078 |
| 39.0 | — | 132,513 | 124.748 |
| 42.0 | 175.088 | 182.680 | 171.256 |
| 48,0 | 283,956 | 294.013 | 276,397 |

Примечание. Для определения массы шайб, изготовленных из других материалов, значения массы,
указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент:

0,35 — для алюминиевого сплава;

0.97 —для бронзы;

1.08 — для латуни;

1.13 — для меди.

(Измененная редакция. Изм. № 3>.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышлен-
ности СССР

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по
стандартам от 26.06.78 № 1674

- Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 280—89 и СТ СЭВ 281—87

- В СТАНДАРТ ВВЕДЕНЫ международные стандарты: ИСО 7089-83, ИСО 7090-83, ИСО 7091-83

- ВЗАМЕН ГОСТ 11371-68

- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

ГОСТ 17769-83

ГОСТ 18123-82

ГОСТ 18160-72

- Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного совета по стан-
дартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

- ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в ноябре 1983 г., мае 1988 г., мае 1990 г.
(ИУС 2-84, 8—88, 8-90)

# Text boxes

Москва
Стандартмнформ
2006

Исполнение 1

С. 5 ГОСТ 11371-78

Номер пункта

3.1

2.1. 4.1

2.5