ГОСТ 13463-77*

Группа Г36

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШАЙБЫ СТОПОРНЫЕ С ЛАПКОЙ

Конструкция и размеры

Tab lock washers. Design and dimensions

Дата введения 1978-01-01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 февраля 1977 г. N 429 срок введения установлен с 01.01.78

Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

ВЗАМЕН ГОСТ 13463-68

* ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1998 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1983 г., феврале 1987 г. (ИУС 9-83, 5-87)

1. Настоящий стандарт распространяется на стопорные шайбы с лапкой класса точности А, предназначенные для стопорения шестигранных гаек и болтов с шестигранной головкой, с диаметром резьбы от 3 до 48 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

________________

* Размер для справок.

мм

| Номинальный диаметр резьбы болта или гайки |  |  | h14 | 15 |  | Пред. откл. размеров от 1 мм и более по 16; размеров менее 1 мм ±0,1 |  | Несиммет- ричность лапок отн. осей отв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3,2 | 5,5 | 3 | 4,0 | 12 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,25 |
| 4 | 4,3 | 7,0 | 4 | 5,0 | 14 | 6,0 |  |  |  | 0,5 | 0,30 |
| 5 | 5,3 | 8,0 | 5 | 6,0 | 16 | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 6,4 | 10,0 | 6 | 7,5 | 18 | 9,0 | 0,8 |  |  | 0,8 |  |
| 8 | 8,4 | 14,0 | 8 | 9,0 | 20 | 11,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,2 |  |
| 10 | 10,5 | 17,0 | 10 | 10,0 | 22 | 13,0 |  | 1,2 |  |  |  |
| 12 | 13,0 | 19,0 | 12 | 12,0 | 28 | 15,0 |  |  | 2,0 | 1,6 | 0,40 |
| (14) | 15,0 | 22,0 |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 17,0 | 24,0 | 15 | 15,0 | 32 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| (18) | 19,0 | 27,0 | 18 | 18,0 | 36 | 22,0 |  |  |  | 2,0 |  |
| 20 | 21,0 | 30,0 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |
| (22) | 23,0 | 32,0 | 20 | 20,0 | 42 | 25,0 |  | 1,6 | 3,0 | 2,5 |  |
| 24 | 25,0 | 36,0 |  |  |  | 28,0 |  |  |  | 2,0 |  |
| (27) | 28,0 | 41,0 | 24 | 24,0 | 48 | 30,0 | 1,6 |  |  | 3,0 |  |
| 30 | 31,0 | 46,0 | 26 | 26,0 | 52 | 32,0 |  |  |  | 4,0 |  |
| 36 | 37,0 | 55,0 | 30 | 30,0 | 60 | 38,0 |  | 2,0 |  | 5,0 | 0,50 |
| 42 | 43,0 | 65,0 | 36 | 36,0 | 70 | 42,0 |  |  | 4,0 | 8,0 |  |
| 48 | 50,0 | 75,0 | 40 | 40,0 | 80 | 50,0 |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

2. Допускается по соглашению между изготовителем и потребителем изготовлять шайбы с другими толщинами.

Пример условного обозначения шайбы для шестигранной гайки или болта с шестигранной головкой диаметром резьбы =10 мм, из материала группы 03, с покрытием 01, толщиной 6 мкм:

Шайба 10.03.016 ГОСТ 13463-77

То же, исполнения 2, с предельным отклонением - по В12 из материала группы 03, с покрытием 05:

Шайба 2.10В12.03.05 ГОСТ 13463-77

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

3. Допускается по соглашению между изготовителем и потребителем изготовлять шайбы с диаметром отверстия , равным номинальному диаметру резьбы, с предельными отклонениями по В12.

4. Допускается изготовлять шайбы с предварительно отогнутыми лапками под углом 15 ° до диаметра , с радиусом гибки 1,6 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5. Допускается изготовлять шайбы с лапками без округления концов радиусом .

5а. Допускается по согласованию с потребителем изготовлять шайбы без углового выреза 60° ±2°.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

6. Технические требования - по ГОСТ 18123-82.

7. Примеры установки шайб с лапкой указаны в приложении 1.

8. Теоретическая масса шайб указана в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Примеры установки шайб с лапкой

(Измененная редакция, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Масса стальных шайб

| Номинальный диаметр резьбы болта или гайки , мм | Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг |
| --- | --- |
| 3 | 0,189 |
| 4 | 0,283 |
| 5 | 0,387 |
| 6 | 0,875 |
| 8 | 1,574 |
| 10 | 2,338 |
| 12 | 3,185 |
| 14 | 3,480 |
| 16 | 4,595 |
| 18 | 6,048 |
| 20 | 6,432 |
| 22 | 7,839 |
| 24 | 8,688 |
| 27 | 18,570 |
| 30 | 22,330 |
| 36 | 30,550 |
| 42 | 42,530 |
| 48 | 55,300 |

Примечание. Для определения массы шайб из других материалов массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициенты:

1,009 - для коррозионно-стойких сталей;

1,080 - для латуни.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Шайбы стопорные с лапкой и носком.

Конструкция и размеры: Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 1999