ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ВИНТЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ СО ШЛИЦЕМ

Класс точности А

ISO 1580:2011

Slotted pan head screws — Product grade A

(IDT)

Издание официальное

ГОСТ РИСО 1580—2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом
от 27 декабря 2002 г. Ns 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Основные положения»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении»
(«ВНИИНМАШ») и Обществом с ограниченной ответственностью «PM-Центр» (ООО «PM-Центр») на
основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 16 июля 2013г. Ns 378-ст

- Настоящий стандарт является идентичным по отношению к проекту международного стандарта
ISO 1580:2011 «Винты с плоской головкой со шлицем. Класс точности А» (ISO 1580:2011 «Slotted pan
head screws — Product grade А»)

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна-
родных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о
которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВЗАМЕН ГОСТ Р 50404-92 (ИСО 1580-83)

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8).
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный
текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе «Национальные
стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее
уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в
информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Размеры	2

- Технические требования и	ссылочные стандарты	4

- Обозначение	4

Приложение ДА (обязательное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным	национальным стандартам Российской Федерации	5

Библиография	6

ГОСТ Р ИСО 1580—2013

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВИНТЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ СО ШЛИЦЕМ

Класс точности А

Slotted pan head screws — Product grade A

Дата введения — 2014—07—01

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики винтов с плоской головкой со шпицем класса
точности А с резьбой от М1,6 до М10 включительно.

В случаях, когда необходимы характеристики, отличающиеся от установленных в настоящем
стандарте, они могут быть выбраны из действующих международных стандартов, например ИСО 261,
ИСО 888, ИСО 898-1, ИСО 965-2 и ИСО 3506-1.

- Нормативные ссылки

Следующие нормативные документы необходимо использовать при применении настоящего
стандарта. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для недатированных
ссылок — последнее издание указанного стандарта (включая любые поправки).

ИСО 225 Изделия крепежные. Болты, винты, шпильки и гайки. Символы и обозначения размеров
(ISO 225, Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols and descriptions of dimensions)

ИСО 261 Резьбы метрические ИСО общего назначения. Общий план (ISO 261, ISO general pur-
pose metric screw threads — General plan)

ИСО 898-1 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей.
Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы
(ISO 898-1, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws
and studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch tread)

ИСО 965-2 Резьбы метрические ИСО общего применения. Допуски. Часть 2. Предельные раз-
меры для наружной и внутренней резьб общего назначения. Средний класс точности (ISO 965-2, ISO
general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 2: Limits of sizes for general purpose external and
internal screw threads — Medium quality)

ИСО 3269 Изделия крепежные. Приемочный контроль (ISO 3269, Fasteners—Acceptance inspection)

ИСО 3506-1 Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей
стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки (ISO 3506-1, Mechanical properties of corrosion-resistant stain-
less-steel fasteners — Part 1: Botts, screws and studs)

ИСО 4042 Издепия крепежные. Электролитические покрытия (ISO 4042, Fasteners — Electroplated
coatings)

ИСО 4759-1 Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точ-
ности А. В и С (ISO 4759-1, Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, screws, studs and nuts — Product
grades A, В and C)

ИСО 6157-1 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего
назначения (ISO 6157-1, Fasteners — Surface discontinuities — Part 1: Bolts, screws and studs for general
requirements)

Издание официальное

ГОСТРИСО 1580—2013

ИСО 8839 Механические свойства крепежных изделий. Болты, винты, шпильки и гайки из цветных
металлов (ISO 8839, Mechanical properties of fasteners — Bolts, screws, studs and nuts made of non-ferrous
metals)

ИСО 8992 Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек (ISO 8992,
Fasteners — General requirements for bolts, screws, studs and nuts)

ИСО 10683 Изделия крепежные. Неэлектролитические цинк-ламельные покрытия (ISO 10683,
Fasteners — Non-electrolytically applied zinc flake coatings)

- Размеры

Размеры винтов указаны на рисунке 1 и в таблице 1.

Символы и обозначения размеров по ИСО 225.

Диаметр стержня приблизительно равен среднему диаметру резьбы или наружному диаметру
резьбы.

1 — Конец без фаски

Рисунок 1

| Резьба d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | (М3.5)а | М4 | М5 | Мб | М8 | М10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ра |  | 0,35 | 0.4 | 0,45 | 0.5 | 0.6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1.5 |
| а | не более | 0.7 | 0.8 | 0,9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1,6 | 2 | 2.5 | 3 |
| b | не менее | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|  | номин=не болеес | 3.2 | 4.0 | 5,0 | 5.6 | 7,00 | 8,00 | 9,50 | 12,00 | 16.00 | 20,00 |
|  | не менее | 2.9 | 3,7 | 4,7 | 5.3 | 6,64 | 7,64 | 9,14 | 11,57 | 15,57 | 19,48 |
|  | не более | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5,7 | 6.8 | 9.2 | 11,2 |
| к | номин= не более | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 3,00 | 3.6 | 4.8 | 6,0 |
|  | не менее | 0,86 | 1,16 | 1.36 | 1,66 | 1.96 | 2,26 | 2,86 | 3.3 | 4.5 | 5.7 |
| п | номин. | 0.4 | 0.5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
|  | не более | 0.60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 |
|  | не менее | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 |
| г | не менее | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0.4 | 0.4 |
| rf | справ | 0.5 | 0.6 | 0,8 | 0.9 | 1 | 1,2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
| t | не менее | 0,35 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2,4 |
| w | не менее | 0.3 | 0.4 | 0,5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2,4 |
| X | не более | 0.9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3,8 |

Таблица 1—Размеры

В миллиметрах

Окончание таблиц# 1	В миллиметрах

| Резьба d | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | (М3.5)а | М4 | М5 | Мб | М8 | М10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /ас | Приблизительные значения массы, в килограммах на 1000 шт (р = 7,85 кг/дм3) (только для справок) |
| номин. | не менее | не более |  |
| 2 | 1,8 | 2.2 | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 2,3 | 2.7 | 0,081 | 0,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,8 | 3.2 | 0,087 | 0,161 | 0,281 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3,76 | 4,24 | 0,099 | 0,18 | 0,311 | 0,463 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4,76 | 5,24 | 0.11 | 0,198 | 0,341 | 0,507 | 0,825 | 1.16 |  |  |  |  |
| 6 | 5,76 | 6,24 | 0,122 | 0,217 | 0,371 | 0,551 | 0,885 | 1.24 | 2,12 |  |  |  |
| 8 | 7,71 | 8,29 | 0,145 | 0,254 | 0,431 | 0,639 | 1 | 1,39 | 2,37 | 4,02 |  |  |
| 10 | 9.71 | 10,29 | 0,168 | 0,292 | 0,491 | 0,727 | 1.12 | 1,55 | 2,61 | 4,37 | 9,38 |  |
| 12 | 11,65 | 12,35 | 0.192 | 0,329 | 0,551 | 0,816 | 1,24 | 1.7 | 2,86 | 4.72 | 10 | 18,2 |
| (14) | 13,65 | 14,35 | 0,215 | 0.366 | 0,611 | 0.904 | 1,36 | 1,86 | 3,11 | 5.1 | 10,6 | 19,2 |
| 16 | 15,65 | 16,35 | 0,238 | 0.404 | 0,671 | 0,992 | 1,48 | 2,01 | 3,36 | 5.45 | 11,2 | 20,2 |
| 20 | 19,58 | 20,42 |  | 0.478 | 0,792 | 1,17 | 1,72 | 2,32 | 3,85 | 6.14 | 12,6 | 22,2 |
| 25 | 24,58 | 25,42 |  |  | 0,942 | 1,39 | 2,02 | 2.71 | 4,47 | 7,01 | 14,1 | 24,7 |
| 30 | 29,58 | 30,42 |  |  |  | 1,61 | 2,32 | 3,1 | 5,09 | 7,9 | 15,7 | 27,2 |
| 35 | 34,5 | 35,5 |  |  |  |  | 2,62 | 3,48 | 5,71 | 8,78 | 17,3 | 29,7 |
| 40 | 39,5 | 40,5 |  |  |  |  |  | 3,87 | 6,32 | 9,66 | 18,9 | 32,2 |
| 45 | 44,5 | 45,5 |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 10,5 | 20,5 | 34,7 |
| 50 | 49,5 | 50,5 |  |  |  |  |  |  | 7,56 | 11,4 | 22,1 | 37,2 |
| (55) | 54,05 | 55.95 |  |  |  |  |  |  |  | 12,3 | 23,7 | 39,7 |
| 60 | 59,05 | 60.95 |  |  |  |  |  |  |  | 13,2 | 25,3 | 42,2 |
| (65) | 64,05 | 65,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,9 | 44,7 |
| 70 | 69,05 | 70,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,5 | 47,2 |
| (75) | 74,05 | 75,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,1 | 49,7 |
| 80 | 79,05 | 80,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,7 | 52,2 |

Примечание — Область предпочтительных длин расположена между жирными ступенчатыми
линиями.

а Размеры, указанные в скобках, по возможности, не применять.

ЬР — шаг резьбы.

с Винты с номинальными длинами, указанными выше жирной пунктирной линии, изготавливают с резьбой
до головки; b =1-а.

ГОСТ РИСО 1580—2013

- Технические требования и ссылочные стандарты

Технические требования в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 —Технические требования и ссылочные стандарты

| Материал | Сталь | Коррозионно-стойкая сталь | Цветной металл |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования | Обозначение стандарта | ИСО 8992 |
| Резьба | Допуски | 6д |
|  | Обозначение стандарта | ИСО 261, ИСО 965-2 |
| Механические свойства | Класс прочности | 4.8. 5.8 | А2-50 .А2-70, | — |
|  | Обозначение стандарта | ИСО 898-1 | ИСО 3506-1 | ИСО 8839 |
| Допуски | Класс точности | А |
|  | Обозначение стандарта | ИСО 4759-1 |
| Отделка — покрытие | Без отделк Требования к электролитическим покрытиям по ИСО 4042 Требования к неэлектролитиче- ским цинкламельным покрытиям по ИСО 10683 Дополнительные требования, другая быть согласованы между поставщико | и/покрытия отделка или другие п м и покупателем | окрытия должны |
| Дефекты поверхности | Допустимые дефекты поверхности по ИСО 6157-1 |
| Приемка | Приемочный контроль по ИСО 3269 |

- Обозначение

Пример

Винт с плоской головкой со шлицем с резьбой М5, номинальной длиной / = 20 мм и класса
прочности 4.8 обозначают следующим образом:

Винт с плоской головкой ГОСТ Р ИСО 158 —М5 х 20—4.8

Приложение ДА
(обязательное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным
стандартам Российской Федерации

Таблица ДА

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ИСО 225 | — | • |
| ИСО 261 | MOD | ГОСТ 8724-2002 (ИСО 261—98) «Основные нормы взаимозаме- няемости Резьба метрическая. Диаметры и шаги» |
| ИСО 898-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 898-1—2011 «Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы» |
| ИСО 965-2 | — | « |
| ИСО 3269 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3269—2009 «Изделия крепежные Приемочный кон- троль» |
| ИСО 3506-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3506-1—2009 «Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Бол- ты Винты и шпильки» |
| ИСО 4042 | IDT | ГОСТ Р ИСО 4042—2009 «Изделия крепежные Электролитиче- ские покрытия» |
| ИСО 4759-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009 «Изделия крепежные. Допуски. Части. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С» |
| ИСО 6157-1 | IDT | ПОСТ Р ИСО 6157-1—2009 «Изделия крепежные. Дефекты по- верхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения» |
| ИСО 8839 | IDT | ГОСТ Р ИСО 8839—2009 «Механические свойства крепежных изделий. Болты, винты, шпильки и гайки из цветных металлов» |
| ИСО 8992 | IDT | ГОСТ Р ИСО 8992—2011 «Изделия крепежные Общие требова- ния для болтов, винтов, шпилек и гаек» |
| ИСО 10683 | — | • |
| ’ Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта Перевод данного международного стандарта на- ходится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. |
| Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот- ветствия стандартов: MOD — модифицированные стандарты; IDT — идентичные стандарты |

ГОСТ РИСО 1580—2013

Библиография

[1] ISO 888, Botts, screws and studs — Nominal lengths. and thread lengths for general purpose bolts

УДК 621.882.215.1:006.354	ОКС 21.060.10	Г32

Ключевые слова: изделия крепежные, винты с плоской головкой, шлиц, класс точности А

ФГУП <СТАНДАРТИНФОРМ>.
123995 Москва. Гранатный пер.. 4.
wvAv.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

# Text boxes

ГОСТ Р исо

1580—

2013

Москва
Стандартмнформ
2014

ОКП 165000